- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS接收机（1套徕卡GS18、3套千寻SR3Pro） | 4 | 套 |
| 2 | 地下管线探测仪 | 2 | 套 |
| 3 | 水准仪 | 2 | 套 |

- GNSS接收机技术参数

| 、GS18惯导GNSS接收机技术参数要求 |
| --- |
| 项目 | 内容 | 指标 |
| 自适应GNSS | ①徕卡 RTKplus②SmartLink （全球范围星基差分服务）③全球范围星基差分服务） | 自适应动态（OTF）卫星选择②精密单点定位（3 cm 2D） ③初始收敛时间20 - 40 min,重新收敛时间＜ 1 min、RTK改正丢失10 min内定位（3 cm 2D）1 |
| 徕卡智能检核技术 | RTK解状态持续检核 | 置信度99.99% |
| 跟踪信号 |  | GPS (LI, L2, L2C, L5), Glonass (LI, L2, L32), 北斗 ¦B1, B2, B32), Galileo (El, E5a, E5b, Alt-BOC, E62), QZSS (LI, L2, L5), NavIC L53, 5BA5 (WAAS, ECNOS, MSAS, GAGAN), L-波段 |
| 通道数量 |  | 555 （更多信号,快速捕获,高灵敏度） |
| 基于惯性测量系统IMU的倾斜补偿 | 提升测量效率与可追溯性 | 无需校正 免疫磁场干扰 |
| 初始化时间 |  | 典型4s |
| RTK测量精度 | 单基线 网络RTK | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm |
| RTK倾斜补偿精度 | 地形测量（非静态控制点） | 典型精度高于10 mm + 0.7 mm/°倾斜角度 |
| 通讯端口 | Lemo Bluetooth® | USB 和 RS232 串口 Bluetooth® v2.10 + EDR, class 1.5 |
| 通讯协议 | RTK数据协议 NMEA输出 网络RTK | Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM NMEA 0183 V 4.00和徕卡格式 VRSr FKPr iMAX, MAC (RTCM SC 104) |
| 内置数据链 | GSM / UMTS / 4G LTE移动通讯模块 电台模块 | 完全集成，外接天线 完全集成，接收和发射，外接天线， 403-470 MHz,输出功率1 W,空中传输率 28800 bps |
| 外接数据链 |  | GSM / GPRS / UMTS / CDMA 和 UHF / VHF模块 |
| 测量控制手簿和软件 | 徕卡睿测软件 | 徕卡CS20外业控制手簿 |
| 用户交互 | 按键和LED指示灯 网页服务器 | 开关键和功能键,8个LED状态指示灯 丰富的状态信息和配置选项 |
| 数据记录 | 存储 数据类型和记录速率 | 可插拔SD卡,最大可支持8GB 徕卡格式GNSS原始数据和RINEX格式数据，最大速率20 Hz |
| 电源管理 | 内置电池 外部电源 工作时间 | 可更换锂电池（2.8 Ah / 11.1 V） 标准 12 V DC,范围 10.5 - 28 VDC 7小时使用内置电台接收（Rx）数据；5小时使用内置电台播发（Tx）数据；6小时使用内置网络模块接收/播发（Rx/Tx）数据 |
| 重量和尺寸 | 重量 尺寸 | 1.20 kg /3.50 kg主机/标准流动站配置（对中杆、手簿及托架等） 173 mm x 173 mm x 108 mm |
| 环境参数 | 温度 跌落 防水、砂和灰尘 抗震 抗冲击 | 工作温度-40至65° G存储温度-40 to 85° C 可承受从2m对中杆跌落至硬表面 IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G 506.5 1 / MIL STD 810G 510.5 1 / MIL STD 810G 512.5 1) 抗剧烈震动(IS09022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24) 40 g / 15 至 23 毫秒(MIL STD 810G 516.6 1) |
| ⑵千寻GNSS接收机技术参数要求 |
| 项目 | 内容 | 指标 |
| 卫星系统 | 通道数： 卫星跟踪特性 | 800通道 卫星跟踪特性：全星座全频段接收 北斗：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b、ACEBOC GPS：L1C/A、L1C 、L1P、L2C、L2P、L5 GLONASS：G1、G2、G3 Galileo：E1BC、E5a、E5b、ALTBOX、E6 QZSS：L1C/A、L2C、L5、L1C、LEX SBAS：L1C/A、L5 |
| 精度指标 | 静态 RTK | 水平≤2.5mm+1ppm，垂直≤5mm+1ppm； 水平≤8mm+1ppm，垂直≤15mm+1ppm； |
| 内存及存储 | 内存 存储 | RAM≥2G，ROM≥16G 最高支持256GTF扩展 |
| 数据记录 | 数据通讯： | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙BT2.1+EDR/3.0/4.1LE/4.2 BLE； |
| 电源管理 | 内置电池 | 手簿电池与主机电池需完全通用可互换；大容量锂电池，能够满足超过10小时连续工作 |
| 内置网络： |  | 主机需内置4G全网通网络模块，可支持移动/电信/联通的2G/3G/4G网络； |
| 重量和尺寸 | 重量 尺寸 | 1.20 kg /3.50 kg主机/标准流动站配置（对中杆、手簿及托架等） 173 mm x 173 mm x 108 mm |
| 环境参数 | 温度 跌落、防水、砂和灰尘 抗震 抗冲击 | 工作温度：-30℃ - 60℃；存储温度：-40℃ - 80℃； I防尘防水 IP67；抗1.5米自然跌落； 抗剧烈震动(IS09022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24) 40 g / 15 至 23 毫秒(MIL STD 810G 516.6 1) 防护： IP67，湿度：抗100%冷凝； |
| 差分服务 | 内置2年厘米级五星十六频网络RTK服务和2年星地一体服务， | 可查看年限，支持单机即可进行传统RTK高精度测量工作；星地收敛平均时间<50s，最小定位精度<2cm，覆盖亚太地区。 |

三、GNSS接收机配件清单（每台）

| ⑴徕卡GS18惯导GNSS单个接收机标准配置清单 |
| --- |
| 徕卡GS18惯导 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 |
| 配置清单 | 1 | 徕卡GS18倾斜机 | 1个 | 瑞士 |
|  | 2 | LOP62北斗选项 | 1个 | 瑞士 |
|  | 3 | GEB331, 锂电池 | 2块 | 中国 |
|  | 4 | GVP734运输箱 | 1个 | 瑞士 |
|  | 5 | GAT27,网络天线 | 1根 | 瑞士 |
|  | 6 | MSD1000，1GB SD存储卡 | 1张 | 瑞士 |
|  | 7 | CS20专业手簿 | 1个 | 瑞士 |
|  | 8 | 对中杆 | 1根 | 瑞士 |
|  | 9 | GKL341充电器 | 1个 | 瑞士 |
|  | 10 | GHT66手簿支架 | 1个 | 瑞士 |
|  | 11 | GHT63手簿支架连接夹 | 1个 | 瑞士 |
| ⑵千寻星矩SR3pro（星地一体）GNSS接收机配置清单 |
| 千寻星矩SR3pro | 序号 | 配置内容 | 数量 |  |
| 配置清单 | 1 | 千寻星矩SR3pro主机 | 1 |  |
|  | 2 | 移动站箱子 | 1 |  |
|  | 3 | 锂电池 | 2 |  |
|  | 4 | 锂电池充电器 | 1 |  |
|  | 5 | 全频棒状天线 | 1 |  |
|  | 6 | 伸缩对中杆 | 1 |  |
|  | 7 | HC3手簿 | 1 |  |
|  | 8 | HC3手簿适配器 | 1 |  |
|  | 9 | HC3手簿数据线 | 1 |  |
|  | 10 | 手簿托架 | 1 |  |
|  | 11 | 星地一体服务服务 | 2年 |  |
|  | 12 | 五星十六频服务 | 2年 |  |

四、思迪MX4智能管线探测仪技术参数

| 可视系统 | 高清液晶显示屏，自动背光， |
| --- | --- |
| 结构 | 高强度塑料外壳，双墙保护结构设计，防护等级IP65. - 重量：2.65kg (含电池) - 尺寸：720mm x 280mm x 65mm - 防摔：水泥地面1m自由落体 |
| 发射机模式频率 | 双频同步33KHz+131KHz； 8KHz； 640/512Hz |
| 精度 | 定位精度：＜ ±5% 深度 深度精度：＜ ±5%深度 |
| 深度测量范围： | 线路 0.2m to 5m 探头0.25m to 9.9m |
| 电池/工作时间 | 使用8节AA（LR6）碱性干电池，或镍氢可充电电池，或锂电池。40h（20ºC下，正常工作，间歇性使用） |

五、思迪MX4智能管线探测仪配置清单（每台）

| 序号 | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收机 | 一台 |
| 2 | 发射机 | 一台 |
| 3 | 软包 | 一个 |
| 4 | 信号夹钳 | 两个 |
| 5 | 直连线 | 一根 |
| 6 | 地钎 | 一根 |
| 7 | 接地延长线 | 一条 |
| 8 | 磁力扣 | 一个 |
| 9 | 中文操作手册 | 一本 |
| 10 | 合格证 | 一本 |

六、苏州一光DS05水准仪技术参数要求

| 内 容 | 指 标 |
| --- | --- |
| 每公里往返测量高差标准偏差 | ≤±0.5mm |
| 望远镜成像 | 正像 |
| 望远镜放大倍数 | 38X |
| 物镜口径 | 45mm |
| 最短视距 | 1.6m |
| 乘常数 | 100 |
| 加常数 | 0 |
| 补偿器工作范围 | ±15’ |
| 补偿器安平精度 | ≤±0.3” |
| 补偿器安平时间 | ≤2s |
| 圆水准泡角值 | 10’/2mm |
| 度盘分度直径 | 114mm |
| 度盘可选 | 360°或400gon |
| 测微范围 | 10mm |
| 测微尺格值 | 0.1mm |
| 可估读值 | 0.01mm |

7、苏州一光DS05水准仪标准配置清单（每台）

| 配置清单 | 序号 | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | DS05主机 | 1 |
|  | 2 | 专用保护箱 | 1 |
|  | 3 | 校正针 | 1 |
|  | 4 | 说明书 | 1 |
|  | 5 | 合格证 | 1 |
|  | 6 | 保修卡 | 1 |

8、服务要求

1.中标后须在供货时提供生产厂家授权文件。

2.质保期不少于2年。

3.培训时间不于3天。

4、提供仪器质量检测合格证书。

5、、GNSS接收机、水准仪精度应当分别不低于5mm+1×10ˉ6D、S1。